Intelligens akkumulátortöltő – EBC 4000

6 és 12 Voltos rendszerekhez

Általános áttekintés

Alkalmazási terület				Biztonsági előírások

Csomagolási tartalom				Használati útmutató

Specifikációk					Karbantartás és gondozás

Jelmagyarázat 					Forgalmazói kapcsolat

FIGYELEM

Olvassa el a biztonsági útmutatót és tartsa be a biztonsági előírásokat!

A biztonsági előírások be nem tartása személyi sérülést, termékkárosodást vagy tárgyi káreseményt okozhat!

Tartsa meg az eredeti csomagolást és a vásárlást bizonyító dokumentumot az esetleges minőségi kifogásolás érvényesítéséhez!

A működésbe helyezés előtt bizonyosodjon meg, hogy a termék ép állapotban annak minden kiegészítőjével együtt került a csomagolásba!

Alkalmazási terület

A berendezés számos akkumulátor töltésére használható:

- Ólomsavas akkumulátorok (sztenderd karbantartást igénylő)

- Zselés akkumulátorokhoz (zselés elektrolit – VRLA szeleppel)

- AGM/Stop&Start akkumulátorokhoz (kötött elektrolitú – VRLA szeleppel)

- Zárt rendszerű karbantartás mentes ólomsavas akkumulátorokhoz

A fenti felsoroláson kívül egyéb termék nem tölthető a készülékkel.

Kérjük, ne használja az EBC4000 töltőberendezést indítási segédeszközként. Töltse fel akkumulátorát és távolítsa el a töltő csatlakozóit mielőtt indítózna. A töltőberendezés nem használható egyenáramú tápforrásként vagy más tápellátási célokra. Az akkumulátortöltő száraz és biztonságos környezetben

-5˚C és + 40˚C hőmérséklet között használható.

Csomagolási tartalom

- EBC4000 típusú akkumulátortöltő

- Használati útmutató

Specifikációk

Méretek:	 	200 x 60 x 50 [mm]

Súly:		 	535 g

Hálózati kábel hossz: 	1,80 m

Töltőkábel hossz:	1,80 m

Tápellátás:		220-240 V AC 0,6 A

Töltés: 			6 V módban : 6 V DC 0,8 A

12 V DC 0,8 A - motorkerékpár üzemmód

12 V DC 3,8 A – gépjármű üzemmód

Akkumulátor kapacitás:	min. 1,2 Ah max. 120 Ah

Biztonsági osztály:	IP65 (csak a töltőberendezésre vonatkozik,  a táp és töltőkábel nélkül)

Jelmagyarázat

EC minősítésnek megfelel

Szigetelt ház (II számú védelemmel)

Olvassa el a használati útmutatót

A címkével ellátott terméket nem dobhatja a háztartási szemétgyűjtőbe

Biztosíték: 2A lassú kioldás

Megfelelőségi tanúsítvány Németországi Termékbiztonsági Törvény § 21 szerint

Termékek ezzel a jelzéssel kizárólag a háztatásban használható – száraz környezet

Ajánlott akkumulátor kapacitás

IP65 – Biztonsági osztály – cseppállóság

Biztonsági előírások

A biztonsági előírásokat a figyelmeztető háromszög jelzi. Mindig tartsa be az utasításokat, ellenkező esetben személyi sérülés következhet be vagy kár keletkezhet be a töltőkészülékben.

Ezt a berendezést nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is beleértve), akik korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy nem rendelkeznek kellő belátással és tudással, kivéve azt az esetet, ha az említett személyek a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak, vagy ilyen személytől kaptak utasítást a berendezés használatára vonatkozóan.

Ne engedje, hogy a készüléket gyerekek működtessék vagy játszanak vele!

Csak helyes biztoságos hálózati aljzatba csatlakoztassuk a töltőberendezés betáp csatlakozóját! A betáp feszültségének meg kell felelnie a berendezés hátoldalán található értékeknek.

Ne törje meg a hálózati kábelt, védje meg az olajtól, hőtől, nedvességtől és éles tárgyaktól! A tápkábel nem szerelhető, így annak megsérülése estén a berendezést meg kell semmisíteni az arra kijelölt helyen.

Ha bármilyen rendellenességet észlel a töltés során, azonnal válassza le a hálózatról a berendezést és kérje szakember segítségét.

Ha a töltőberendezés használaton kívül van, helyezze vissza az eredeti környezetbarát csomagolásba, és így tárolja.

Távolítsa el a csomagoló fóliát a termékről használat előtt!

Fektesse a kábeleket, hogy senkit se akadályozzanak a környezetében illetve ne okozzanak balesetet.

Csatlakoztassa le a töltő csipeszeket a töltési folyamat befejezése után!

Soha ne használja gyúlékony és robbanásveszélyes anyagok közelségében!

Minden használatkor megfelelő munkavédelmi ruházat, kesztyű és munkavédelmi szemüveg viselése ajánlott. Az akkumulátorsav korróziót okoz. Az akkumulátorsav (elektrolit) erősen maró hatású, ezért ha a szemébe vagy a bőrére kerülne, azonnal öblítse le bő vízzel és mielőbb forduljon orvoshoz szakvélemenyért!

Ne fedje le a töltőt működés közben, mert az felmelegedéshez vezethet. NE használja szigetelőanyagon a készüléket, mert az tűzveszélyes.

Ha az akkumulátort az eredeti működés helyén szeretné tölteni, először parkoljon biztonságos helyre, rögzítse az autót kézifék segítségével és vegye le a gyújtást. Csatlakoztassa le az akkumulátor pólusokról a gépjármű elektromos vezetékezését. Ehhez kérjük, tájékozódjon a gépjármű használati kézikönyvéből vagy kérje a szakszerviz segítségét.

A hálózati csatlakozó eltávolításánál a csatlakozót fogja, ne a kábelt.

Soha ne tegye ki a töltőt nyílt láng használatnak vagy magas hőmérsékletnek.

Használati útmutató

- Funkció választó

- Kijelző

- Töltő kábel

- Pólus csipesz – piros (+)

- Pólus csipesz – fekete (-)

- Hálózati kábel

- 12 V motorkerékpár mód, lassú töltési (12 V – 0,8 A)

- 12 V gépjármű mód, gyors töltés (12 V – 3,8 A)

- 12 V téli üzemmmód, gyorstöltés emelt feszültséggel

- 6 V mód, (6 V – 0,8 A)

- Akkumulátor töltöttségi szint ( 1 rovátka – 20%)

- Feszültség / Áramerősség

- Polaritás kijelzés

- Hibás akkumulátor jelzés

- Csatlakozási hiba jelzés

10.  Töltőáram/Feszültség mértékegység

Előkészületek

Tisztítsa meg az akkumulátor pólusait a szennyeződésektől. Csak a hagyományos – dugós-rendszerű akkumulátoroknál töltse fel az akkumulátor cellákat ionizált vízzel az akkumulátoron található jelzésig. Hagyja nyitva a cellákat a töltési folyamat befejeztéig. Karbantartásmentes akkumulátoroknál ügyeljen a gyártói előirásokra.

Az akkumulátortöltő csatlakoztatása

Ügyeljen arra, hogy a betáp kábel ne legyen csatlakoztatva a hálózati dugaljba. Először a piros színű csipeszt csatlakoztassa az akkumulátor pozitív (+) sarujához. Csak ezek után csatlakoztassa a fekete csipeszt az akkumulátor negatív (-) sarujához. Ha az eredeti helyen szeretné tölteni az akkumulátort, akkor a fekete csipeszt a karosszéria fém részéhez csatlakoztassa az akkumulátortól,  az üzemanyag vezetékeitől és a karburátortól távol eső részen. A sorrendet mindig tartsa be. Most csatlakoztassa a hálózathoz. A töltőn a kijelző felvillan. Az EBC4000 berendezés automatikusan felismeri az akkumulátor feszültségi környezetét (6 V - 12 V).

Ha a csipeszek felcserélésre kerültek a berendezésen az erre figyelmeztető piktogram (7) felvillan.

A töltési folyamat azonnal elkezdődik, miután a tápkábel a hálózati dugaljba csatlakozik. Ha 6 V rendszerű akkumulátort töltünk, a 4-es töltési módot nem lehet megváltoztatni.

Ha 12 V rendszerű akkumulátort töltünk, a MODE gomb megnyomásával válasszuk ki a megfelelő programot a motorkerékpárokhoz (1), gépjárműhöz (2) vagy téli üzemmódhoz (3). A töltési folyamat kezdetén, a minimális töltési áramerősség 2 másodpercig, majd utána a feszültség tartósan látható. A töltési fázistól függően, a készülék automatikusan adoptálja a töltőáram erősségét, hogy ezzel a leghatékonyabb módon töltse az akkumulátort.  A maximális töltőáram csak a fő töltési fázisban mutatkozik. Mielőtt a teljes akkumulátor töltöttséget elérné, az EBC4000 tipusú készülék alacsonyabb ún. csepptöltés fázisra vált, ezzel meggátolva a túltöltés lehetőségét és biztoítva az optimális töltést a teljes kapacitás eléréséig.

Az akkumulátor szimbólum mutatja az aktuális töltöttségi szintet, a teli rovátkák a már elért kapacitást, az üres rovátkák a még töltendő egységeket mutatják.

6 V mód

Speciális töltési mód 6 V akkumulátorokhoz, ajánlott kapacitás 1,2 Ah – 14 Ah. Maximális töltési áramerősség: 0,8 A.

Motorkerékpár mód

1,2 Ah-tól – 14 Ah akkumulátorig használható. Az alacsony töltőáramnak köszönhetően alacsony a túltöltési lehetőség, maximális töltőáram: 0,8 A

Gépjármű mód

Minden 14 Ah –tól 120 Ah-ig terjedő akkumulátorra. Automatikus akkumulátor felismerő rendszerrel (AGM, Gel, ólom-sav) ellátott mód, maximális töltőáram: 3,8 A

Téli üzemmód

Speciális töltési üzemmód minden 12 V-os 14 Ah-tól 120 Ah-ig terjedő akkumulátorhoz, alacsony külső hőmérsékletnél 0˚C fok alatt. Magasabb feszültség és magasabb töltőáram használatával eredményesebb a töltés. Ennél az üzemmódnál „hópehely” szimbólum jelenik meg a kijelzőn.

Akkumulátor karbantartási üzemmód

Ha az akkumulátor feszültsége 7,3 V és 10,5 V közé esik, akkor a töltőberendezés számára nem egyértelmű, hogy egy teljesen töltött 6 V akkumulátorról (itt a feszültség 7,3 V is lehet) vagy egy mélykisütött 12 V akkumulátorról van szó. Ha a töltési folyamat elindul, 1,5 perc szünetet tart a töltő készülék, és újra diagnosztizálja a töltendő akkumulátort, hogy ismét megbizonyosodjon az akkumulátor cellák számáról ( 1 cella ~2 V). Ha a 1,5 perces szünet után a feszültség 7,5 V értéket eléri, akkor a motorkerékpár üzemmódban lágy impulzusokkal kezdi tölteni az akkumulátort, hogy az újra használható legyen.

Az akkumulátortöltő eltávolítása

A töltés befejezését követően húzza ki a töltő vezetékét az aljzatból, távolítsa el a fekete (-) majd a piros (+) csiptetőcsipeszeket! A biztonságos tárolás érdekében tartsa a készüléket eredeti csomagolásában! Mivel az akkumulátorokból robbanásveszélyes gázok távozhatnak a töltés alatt, mindig gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről és kerülje a szikraképződést!

1-2 óra pihentetés után, ha szükséges zárja vissza a cellazáró kupakokat, és helyezze üzembe az akkumulátort.

Karbantartás és gondozás

Karbantartás: Az EBC4000 töltőkészülék karbantartásmentes.

Gondozás: Száraz ronggyal törölje át a készüléket. Ne használjon folyadékot, tisztítószert!

Környezetvédelmi felhívás

A csomagolás környezetbarát anyagokból készül, amelyet az újrahasznosítási pontokon leadhat.  Ne dobja ki a házatrtási szemét közé a hibás készüléket. Az elektromos készülékek külön gyűjthetők annak helyes megsemmisítése céljából. Keresse fel a helyi illetékes hulladékgazdálkodási szervezetet.

Forgalmazó:

X-REM Kft.

Székely Elek út 11

1151 Budapest

+3613069000

info@x-rem.hu